Sensores, Actuadores y Periféricos IoT

---
- Conexiones externas
  - Entrada/salida digital (1 o más bits)
  - PWM
  - Entrada/salida analógica
  - Comunicación
    - UART
    - I2C
    - SPI

---
- PWM
  - Modulación de ancho de pulso
  - Onda pulsada de frecuencia fija y ciclo de trabajo variable
  - La información se transmite en la duración (o ancho) del pulso
  - Aplicaciones:
    - Brillo regulable para LEDs
    - Control de motor de continua
    - Control de giro de servomotor

---
PWM

---
- PWM
  - Pines disponibles en kit de desarrollo:
    - LEDs: GPIO0, GPIO2, GPIO15
    - Servomotor: GPIO14
  - Configuración:
Ciclo de trabajo: 0 – 1023

---
- PWM – Control de motor de continua
  - Valor medio determina la velocidad de giro
  - Para ciclo de trabajo 0: mínima velocidad (valor medio nulo)
  - Para ciclo de trabajo 1023: máxima velocidad (valor medio máximo)
  - Interfaz de potencia: puente H (circuitería adicional)

---
- PWM – Control de servomotor
  - Se configura a 50Hz (pulsos separados 20 ms)
  - Para la posición 0°: pulso de 1ms (ciclo de trabajo 51)
  - Para la posición 90°: pulso de 1.5ms (ciclo de trabajo 76)
  - Para la posición 180°: pulso de 2ms (ciclo de trabajo 102)

---
- Entrada/Salida analógica
  - Conversor analógico-digital de 12 bits
  - Conversor digital-analógico de 8 bits
  - Aplicaciones:
    - Leer tensiones variables de sensores como temperaturas, luminosidad, etc.
    - Generar formas de onda arbitrarias o valores de tensión específicos

---
- Entrada/Salida analógica
  - Pines disponibles en kit de desarrollo:
    - ADC: Potenciómetro en GPIO35 (ADC1, canal 7)
    - DAC: GPIO25

---
Configuración ADC:
Factor de atenuación:
ADC.ATTN_0DB: 100mV ~ 950mV
ADC.ATTN_2_5DB: 100mv ~ 1250mV
ADC.ATTN_6DB: 150mV ~ 1750mV
ADC.ATTN_11DB: 150mV ~ 2450mV

---
Configuración DAC:
Amplitud entre 0 - 255

---
- Protocolos
  - UART: comunicación serie asincrónica
  - I2C: comunicación serie sincrónica de baja velocidad
  - SPI: comunicación serie sincrónica de alta velocidad
- Aplicaciones:
  - UART: terminal en PC usando conversor UART a USB
  - I2C: pantallas LCD, sensores varios
  - SPI: tarjetas SD, pantallas LCD

---
- Otros sensores y actuadores
  - Sensor de temperatura y humedad DHT11/22
  - LED RGB NeoPixel (ws2812b)

---
- Otros sensores y actuadores
  - Pines disponibles en kit de desarrollo:
    - DHT11/22: GPIO32
    - NeoPixel: GPIO27

---
- Configuración DHT11/22

---
- Configuración NeoPixel

---
- Resumen de pines disponibles en kit de desarrollo
  - LEDs:
    - Verde: GPIO15
    - Amarillo: GPIO2
    - Rojo: GPIO0
  - Botones
    - Superior: GPIO33
    - Inferior: GPIO26

---
- Resumen de pines disponibles en kit de desarrollo
  - Servo: GPIO14
  - ADC (potenciómetro): GPIO35
  - DAC: GPIO25
  - DHT11/22: GPIO32
  - NeoPixel: GPIO27

---
- Ejercicio 1
  - Hacer parpadear un LED de forma suave, variando su brillo
- Ejercicio 2
  - Cambiar el brillo un LED según la posición del potenciómetro
- Ejercicio 3
  - Cambiar el ángulo de giro del servomotor usando el potenciómetro

---
- Ejercicio 4
  - Encender el LED verde, amarillo o rojo según la posición del potenciómetro. Entre 0 – 1V, verde. Entre 1 – 2V, amarillo. Entre 2 – 3V, rojo.
- Ejercicio 5
  - Leer la temperatura del DHT11/22 y encender el LED verde si la temperatura está por debajo de 30°C. Si está por encima, encender el LED rojo